FICHA TECNICA

ALUBRILL

LIMPIADOR ÁCIDO CONCENTRADO

PROPIEDADES:

Potente desengrasante ácido, que elimina rápidamente la suciedad sin rayar la superficie y quita el óxido dejando las zonas aplicadas limpias y brillantes.

APLICACIONES:

Ideal para aplicar en la limpieza de cajas y remolques de aluminio en camiones, especialmente de cementeras y minas. También puede aplicarse en paredes de gasolineras y estaciones de servicio sucias por sedimento de humos de motores Diesel y Gasolina. En automoción se usa previa dilución para la limpieza de llantas de aluminio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aspecto: Líquido transparente.

Color: Ámbar.

Densidad: 1,135 – 1,165 g/mL.

pH 1 %: 2,0 – 3,0.

Materia activa, %: aprox. 44%.

COMPOSICIÓN CUALITATIVA:

Ácidos inorgánicos.

Tensioactivos no iónicos.

Agua y colorante.

DOSIFICACIÓN:

Se aplica diluido aprox. a un 5-7% en agua. Limpiar mediante un cepillo o por pulverización, dejándolo actuar durante unos minutos, enjuagando posteriormente con abundante agua potable. El contacto prolongado del producto sobre superficies metálicas las puede corroer. Evitar el contacto con materiales de vidrio.