CARBONILL

DESCARBONIZANTE

CARACTERISTICAS: Producto descarbonizante de tipo medio, que no contiene elementos fenólicos. Producto de 2 fases, fase inferior activa y fase superior limitadora de evaporación, inactiva.

NO PRODUCE OLOR.

APLICACIONES: Producto para la limpieza de piezas-accesorios con acumulación de grasas quemadas, alquitranes y otras contaminaciones. Especialmente dirigido para la limpieza de pistones y carburadores.

PROPIEDADES:

Aspecto:	Líquido transparente 2 Fases.

Color:		Amarillo

Densidad	1,230 ± 0,020 g/mL.

pH:		9,0 ± 0,5.

COMPOSICION CUALITATIVA:

Componentes

##### Disolventes clorados

Álcalis

Tensioactivos

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO: Utilizar por inmersión a temperatura ambiente, en una cuba de acero con rejilla a 10-15 cm del fondo. Sumergir las piezas a limpiar por debajo de la capa acuosa durante 10-30 minutos y  enjuagar las piezas con abundante agua, preferiblemente a presión. Dejar periódicamente decantar el producto y eliminar fondos. Reajustar el nivel del líquido por aportación de nuevo, para lo cual recomendamos la adición de envases completos.

OBSERVACIONES:

Las sugerencias y recomendaciones sobre la manipulación y utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente hoja técnica. No nos hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación ni en cuanto a los resultados obtenidos o perjuicios que se derivarán de su empleo inadecuado.