ALEC 80

DESENGRASANTE CONCENTRADO ESPUMA CONTROLADA LAVADO DE CAJAS

PROPIEDADES:

Limpiador desengrasante concentrado de baja espuma para suciedades difíciles. Sus agentes desengrasantes hacen que sea un producto ideal en la eliminación de residuos orgánicos como grasa, proteínas y sangre adheridas en todo tipo de superficies. Su especial formulación no espumante facilita su aclarado en el lavado a presión y en

caliente. Por su contenido en agentes desengrasantes alcalinos, puede dañar superficies metálicas de aluminio, zinc o estaño, así como sus aleaciones.

APLICACIONES

Producto especialmente indicado para la limpieza y desengrase de todo tipo de utillaje y recipientes (bandejas, cajas, herramientas,...) de la industria alimentaria: cárnicas, mataderos, cerveceras, conserveras, lácteas, etc.

Adecuado para el uso en aguas blandas en aplicaciones CIP, lavado de botellas y lavados por spray.No utilizar para limpiar aluminio, estaño, zinc o sus aleaciones (latón, ...).

MODO DE EMPLEO:

Dosificar en máquinas de lavado en continuo en caliente a dosis entre 1 y 6 gramos por litro. Limpiar con agua hasta eliminar la alcalinidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aspecto: Líquido transparente.

Color: Marrón.

Densidad (20ºC): 1.415 – 1.445 g/ml

pH 1% en agua: aprox. 13.0

COMPOSICIÓN CUALITATIVA:

Más del 30% de hidróxidos alcalinos.

Menos del 5 % de tensioactivos no iónicos no espumantes.

APTO PARA SU USO EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

REGISTROS SANITARIOS: R.S.I. 37.04174/ CAT – 37.00508/B