ANTIVANDAL

ELIMINADOR DE PINTADAS

Propiedades:

Producto ideal para la eliminación de toda clase de pintadas, adheridas en paredes y en toda clase de superficies. Cuando la superficie a tratar esté pintada se recomienda hacer una pequeña prueba, antes de proceder al limpiado de la superficie manchada.

Aplicaciones y modo de empleo:

Aplicar el producto rociando con un pulverizador en la zona manchada, transcurridos unos minutos pasar un trapo. En caso de manchas rebeldes, repetir la operación ayudados de un cepillo. Para el tratamiento de superficies porosas se recomienda aplicar el producto a presión para que penetre en el interior de la superficie a tratar.

Características técnicas:

- Aspecto:			Líquido transparente.

- Color:			Incoloro.

- Olor:			Penetrante.

- Densidad:			1.190 - 1.220 g/cc

- Pto. de inflamación:	>80ºC.

- % materia activa:	100%

pH:				12 - 13

Composición cualitativa:

- Más del 30% de cloruro de metileno.

- Menos del 5% de tensioactivos no iónicos.

- Entre el 3% y menos del 20% de metanol.

- Alcalinizantes.

Dosificación:

Se aplica puro, mediante pulverización a presión.

Observaciones:

Las sugerencias y recomendaciones sobre la manipulación y utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente hoja técnica. No nos hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación ni en cuanto a los resultados obtenidos o perjuicios que se derivarán de su empleo inadecuado.