CH PH- PLUS

CORRECTOR-REGULADOR DE PH

Propiedades:

Producto de carácter alcalino para corregir (aumentar) el pH del aguas de circuitos, evitando la posible corrosión de elementos metálicos en el circuito.

Propiedades Físicas:

Aspecto:                    Líquido transparente

Color:                        Incoloro

Densidad:                 1,040-1,080 gr./c.c.

Ph 1%:                      12-13

Composición cualitativa:

Alcalinizantes

Agua Destilada

Aplicaciones y modo de empleo:

Se aplica básicamente en circuitos industriales de refrigeración, para regular el pH debido a los cambios existentes por la temperatura y concentración de sales.

También se puede aplicar para corregir el pH en aguas de piscina.

Dosificar el producto puro con la instalación en marcha, añadiendo pequeñas cantidades y una vez homogeneizado comprobar el pH (con aparato o cinta de papel de pH).

Dosificación:

Se aplica puro, hasta conseguir valores de pH entre 7,5 y 10.

Si en el circuito de refrigeración existen elementos de cobre, aluminio, zinc o bronce, es aconsejable trabajar con valores de pH inferiores a 9,5.

Observaciones:

Las sugerencias y recomendaciones sobre la manipulación y utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente hoja técnica. No nos hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación ni en cuanto a los resultados obtenidos o perjuicios que se derivarán de su empleo inadecuado.