CONSTRU  AM

ANTICONGELANTE PARA MORTERO

Propiedades:

Aditivo anticongelante, mejora la resistencia del mortero frente al efecto de las heladas y aumenta la plasticidad de la masa permitiendo disminuir el aguado amasado.

Incrementa la impermeabilidad.

Aplicaciones:

Especial para trabajos con mortero a bajas temperaturas. Puede aplicarse en caso de hormigón sin armadura metálica. Temperaturas de aplicación en obra de hasta  10º bajo cero.

Modo de empleo y dosificación:

El producto debe añadirse a las dosis indicadas, mezclándolo con el agua de amasado. A pesar de su empleo, para trabajos a baja temperatura, deben respetarse las reglas usuales de preparación de hormigones de calidad.

Debe dosificarse el producto puro en proporciones  del 2% respecto al peso de cemento.

Observaciones:

Las sugerencias y recomendaciones sobre la manipulación y utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente hoja técnica. No nos hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación ni en cuanto a los resultados obtenidos o perjuicios que se derivarán de su empleo inadecuado.