CROM SP

PINTURA METALIZADA CROMO

DESCRIPCION:

Pintura acrílica de secado muy rápido, formulado con resinas de altísima calidad y aluminio para obtener una película muy brillante (efecto espejo)

APLICACIONES:

Muy adecuado para el pintado de maquinaria de toda clase así como estructuras de hierro que

requieran una manipulación casi inmediata después de ser pintadas. Aportan a las superficies un

aspecto metalizado de gran poder decorativo muy indicado para artes plásticas y artísticas.

• Automoción.                                           - Decorados

• Bricolage                                                - Plásticos

• Vallas publicitarias.                                – Retoques de componentes metálicos

INSTRUCCIONES DE USO:

Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del

mezclador.

• Aplicar sobre superficies limpias y secas. Eliminar la corrosión con un cepillo de alambres.

• Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor tres capas finas que una de gruesa, repintable a los diez minutos con la misma pintura.

• Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso, si se atasca el difusor remplazarlo por uno de

nuevo.

CARACTERISTICAS FISICAS:

Secado muy rápido. Alto poder cubriente. Buena adherencia. No contiene Plomo. Efecto espejo.

CARACTERISTICAS FISICAS.

Tipo Ligante                                        Hidrocarburo

Color                                                    Plata brillante

Secado al tacto                                    10´’

Secado Total                                        30’

Adherencia                                           3B

Vida del producto                                > 2 años

Resistencia del pintado al color           150 Cº