DISOL PENT

LIMPIADOR DIELECTRICO INSTALACIONES CORRIENTE ALTERNA

PROPIEDADES:

Limpiador dieléctrico de evaporación lenta pero total, no deja residuos ni película

sobre los elementos tratados. Es inofensivo a los componentes metálicos. Puede

atacar ligeramente algunos tipos de plásticos, especialmente el poliestireno. Se

recomienda antes de utilizarlo sobre superficies plásticas, efectuar una prueba.

APLICACIONES:

Limpieza de generadores, alternadores, motores, transformadores, armarios

eléctricos, sistemas de distribución, elementos mecánicos, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aspecto: Líquido transparente.

Color: Incoloro.

Densidad: 0,740 – 0,770 g/mL.

P. Inflamación: 90 ºC.

P. Combustión: 102 ºC.

Material volátil: 99%

Residuo: 0.1%.

Tensión de ruptura dieléctrica (según UNE-EN 60156:97): 50 KV/2.5 mm.

COMPOSICIÓN CUALITATIVA:

Hidrocarburos alifáticos.

MODO DE EMPLEO:

Rociar abundantemente la instalación con la ayuda de un pulverizador, ayudándose

en determinados casos con una brocha o pincel bien seco.

No utilizar con instalación en marcha. No cerrar los armarios, cajas de mandos, etc,

hasta que hayan desaparecido los vapores residuales. Mantener el lugar de

aplicación bien ventilado o emplear mascarillas con filtro de carbón activo.