DISOL TEXT-E

LIQUIDO QUITAMANCHAS TEXTIL

PROPIEDADES:

Líquido desengrasante especialmente formulado para la eliminación de todo tipo de manchas persistentes en la industria textil en toda clase de tejidos compuestos por fibras naturales, artificiales o sintéticas.  El producto debido a su baja toxicidad se utiliza como sustituto de disolventes peligrosos. No es inflamable, seca rápido y no deja cerco.

PROPIEDADES FISICAS:

Aspecto:				Líquido incoloro.

Riqueza:				min. 99 % (valor standard 99,9 %)

Densidad:				1,621 g/ml. a 20º C

Rango de destilación:		120.5 - 122.0 º C

Color APHA:				max. 15

Solubilidad en agua:		0,015 % (25ºC)

Presión de vapor: 			18 mmHg (20ºC)

Punto de inflamación:		Ininflamable

Humedad:				max. 30 ppm

APLICACIONES Y MODO DE EMPLEO :

DISOL TEX E debe aplicarse con pistola eléctrica de alta presión, sobre la mancha a eliminar, a una distancia de 15-20 cm. del tejido a limpiar, colocando un trapo detrás para absorber y captar la grasa. Secar con aire comprimido en ropas muy delicadas. No deja ningún tipo de olor en toda clase de tejidos.

ECOLOGÍA – TOXICOLOGÍA:

En la manipulación de este producto se han de tomar las medidas de higiene en el trabajo y precauciones habituales en el empleo de productos químicos. En lo referente a las propiedades toxicológicas, nos remitimos a la Hoja de Datos de Seguridad establecida para este producto.