DISOL TIN

DISOLVENTE TINTORERIAS

Propiedades:

Aditivo de amplio poder detergente disolvente de grasas. Elimina eficazmente manchas de aceites minerales, vegetales o animales, alquitranes, restos de maquillajes, pinturas de labios, esmaltes y pinturas en general, tintas y demás suciedades propias de los textiles en uso.

Propiedades Físicas:

Aspecto:                     Líquido transparente

Color :                        Incoloro

Densidad :                 0,86 gr./ml

Olor:                          Característico .Exento de olores residuales.

Pto. inflamación:         21-25 º C

Pto. ebullición:            < 150º C

Composiciones Cualitativa:

# Tenso activos no-iónicos

# Disolventes aromáticos

Aplicaciones y modo de empleo:

Se utiliza como reforzante del detergente en el prelavado de fibras textiles, tanto celulósicas como sintéticas, para la eliminación de manchas rebeldes.

DISOL TIN es estable a altas temperaturas, superiores a 80 ºC, manteniendo sus propiedades disolventes y emulsionantes.

Puede ser empleado tanto en baño alcalino como en ácido, adaptándose a los procesos de lavado habituales.. Es compatible con otros productos aniónicos y no iónicos. No es recomendable su utilización conjuntamente con productos fuertemente catiónicos.

Dosificación:

Se recomienda entre 0.2 y 0.5 %, según tipo de mancha y nivel de suciedad.

Observaciones:

Las sugerencias y recomendaciones sobre la manipulación y utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente hoja técnica. No nos hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación ni en cuanto a los resultados obtenidos o perjuicios que se derivarán de su empleo inadecuado.