DISOLGRAS ECO

LIMPIADOR VISCOSO DE SUPERFICIES GRASIENTAS

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES:

DISOLGRAS ECO es un poderoso limpiador químico de reacción alcalina con una viscosidad adecuada a la función del producto y suavemente perfumado.

Su formulado está especialmente indicado para la limpieza y desengrase de superficies, utensilios o maquinaria que requiera un producto con cuerpo.

DISOLGRAS ECO actúa activamente ablandando y emulsionando las grasas adheridas. Gracias a su viscosidad,  DISOLGRAS ECO aumenta su capacidad de penetración y actúa de manera efectiva sobre superficies irregulares o inclinadas.

MODO DE EMPLEO:

Normalmente utilizaremos el producto puro, dosificándolo sobre la superficie a limpiar y dejándolo actuar durante unos minutos.

Pasado este tiempo se deberá frotar el área de limpieza con un cepillo o estropajo mojado.

Finalmente aclarar con agua abundante y dejar secar

Puede emplearse indistintamente en frío o en caliente. Para una máxima eficacia, se recomienda emplearlo a una temperatura semejante a la del punto de fusión de las materias grasas que se pretende eliminar.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

DISOLGRAS ECO  no debe ser aplicado en  motores eléctricos.

Se recomienda hacer pruebas de aplicación antes de utilizar el producto, prestando especial atención a las superficies pintadas, gomas y plásticos blandos, etc.

.

ADVERTENCIA.- Corresponde al usuario determinar bajo su propia

responsabilidad las condiciones idóneas de uso.

EL FABRICANTE, no asume ninguna responsabilidad con referencia

a los daños derivados del uso inadecuado o mal uso de este producto.

4991 RI 08-102451