ENFRI SP

GAS  REFRIGERANTE

Propiedades:

ENFRI es Gas de seguridad refrigerante para toda clase de superficies.

Aplicaciones:

Para detección de fallos en maquinaria y cualquier componente electrónico. Localización de transistores defectuosos.

En hostelería se utiliza para arrancar chicles de suelos y moquetas.

Precauciones:

Utilizar el producto sin inhalar directamente los vapores y tratando de evitar el contacto continuado con la piel. Puede causar lesiones por congelación. Grado máximo de congelación – 40ºC.

Forma de Empleo:

Para bajar la temperatura con rapidez, sostenga la boca de salida del producto aproximadamente a 10 cm. de la superficie. Rocíe el producto con abundancia hasta obtener el resultado deseado. Repita la prueba varias veces antes de reemplazar el componente defectuoso.

Para la eliminación de chicles en superficies aplicar congelando, dejar actuar durante unos minutos para obtener máxima congelación arrancando con espátula o rompiendo a golpes.

Observaciones:

Las sugerencias y recomendaciones sobre la manipulación y utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente hoja técnica. No nos hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación ni en cuanto a los resultados obtenidos o perjuicios que se derivarán de su empleo inadecuado.