ESCUMA

ANTIESPUMANTE  CONCENTRADO

Propiedades:

Producto antiespumante de alta eficacia a base de dimetilpolisiloxano en emulsión acuosa. Muy económico a causa de su elevada concentración.

Propiedades Físicas:

Aspecto:                      Líquido opaco

Color:                          Blanco

Densidad :                  1,01

Ph puro:                      7,2

Ph 10%:                      7,8

Materia act.:                7-9 %

Composición cualitativa:

Tensoactivos

Antiespumantes

Agua destilada

Aplicaciones y modo de empleo:

Para el control de espuma en medios acuosos. Eficaz tanto a Ph ácido como alcalinos.

El producto puede emplearse puro o prediluido en agua, debiendo añadirse éste sobre la disolución a controlar.

Dosificación:

Depende del caso en concreto. A título orientativo pueden establecerse dosis entre 0,1 y 1 gramo por litro de producto a desespumar.

Observaciones:

Las sugerencias y recomendaciones sobre la manipulación y utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente hoja técnica. No nos hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación ni en cuanto a los resultados obtenidos o perjuicios que se derivarán de su empleo inadecuado.