# FICHA TECNICA

FLOCULANTE LÍQUIDO

Polímero con un gran poder floculante capaz de eliminar las partículas coloidales que puede contener las aguas de las piscinas.

PROPIEDADES:

ASPECTO…................................................................Líquido.

COLOR.................................................................... Ligeramente amarillo

DENSIDAD APARENTE.........................................1.022 a 20/4º C

PH DE UNA SOLUCION ACUOSA AL 1 %............4. a 20º C

CARACTERISTICAS

_ Elevada velocidad de coagulación.

_ Buena velocidad de decantación.

_ Para bajas temperaturas comportamiento satisfactorio.

_ Eliminación del consumo en productos de regulación del PH.

_ Menor tendencia a provocar fenómenos de sobre-dosificación.

_ Elimina el hierro y el manganeso que pueda contener el agua.

_ Formación de flóculos fácilmente filtrables.

_ Menor contenido en aluminio soluble en agua tratada.

_ Eliminación de la materia orgánica.

_ Eficacia frente aguas de alta turbidez.

_ Mejora la calidad bacteriológica del agua y reduce el consumo de productos empleados en la  desinfección.

DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO

Tratamiento de recuperación

Manteniendo el equipo de filtración parado y sin la presencia de bañistas en el agua, añadir 10 ml. de FLOCK-L por cada m3 de agua.

Verter la dosis necesaria de FLOCK-L en un recipiente con agua y repartir dicha solución, sobre la superficie de la piscina por igual.

Transcurridas 8 horas, se procederá a recoger y eliminar la capa de flóculos depositados en el fondo de la piscina.

Tratamiento de mantenimiento

Se puede realizar por medio de una bomba dosificadora, inyectando antes del filtro 0'5 ml. de

FLOCK-L por cada m3 de agua circulante.

Presentación

En envases de 5-10 Lts.