LIMPIADOR ESPECIAL O

DESENGRASANTE ALCALINO DE AMPLIO ESPECTRO

DESCRIPCIÓN

LIMPIADOR ESPECIAL O, es un limpiador químico, reacción alcalina especialmente diseñado para la limpieza de superficies grasientas. Es un producto  indicado para la limpieza y desengrase de maquinaria de todo tipo, particularmente centrífugas de aceite, maquinaria y utensilios de cocina, mostradores, neveras, campanas extractoras de humos. Limpieza de camiones de transporte de carnes etc., Debidamente disuelto no ataca, gomas y plásticos. Contiene fosfatos

APTO PARA SU USO EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

MODO DE EMPLEO

Normalmente se disuelve el producto en una proporción de 1x2 a 1x10 partes de agua, según el grado de suciedad que se pretenda eliminar, y aplicaremos esta disolución por uno de los siguientes métodos.

1º POR ROCIADO: Rocíese la superficie a limpiar, déjese reposar unos minutos y a continuación pásese un trapo limpio, sin necesidad de restregar fuertemente, enjuagar a fondo y secar.

2º  POR FROTAMIENTO: Empapando una esponja o paño en la proporción antes indicada y frotando suavemente sobre la superficie que se desea limpiar.

Puede emplearse indistintamente en frío o en caliente. Para una máxima eficacia, se recomienda emplearlo a una temperatura semejante a la del punto de fusión de las materias grasas que se pretende eliminar.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

LIMPIADOR ESPECIAL O, no debe ser aplicado en los motores eléctricos. Cuando la superficie esté pintada deberemos tener cuidado de no aplicar una solución de producto demasiado concentrada, es recomendable hacer pruebas antes de tratar grandes superficies.